附件2

风险评估报告的基本要求

1  总则

1.1  本部分规定了风险评估报告的基本要求。

1.2  容器设计者应根据相关法规或设计委托方要求编制针对容器预期使用状况的风险评估报告。

1.3  设计者应充分考虑容器在各种工况条件下可能产生的失效模式，在材料选择、结构设计、制造检验要求等方面提出安全措施，防止可能发生的失效。

1.4  设计者应向容器用户提供制定容器事故应急预案所需要的信息。

2  制定原则和程序

2.1  设计阶段风险评估主要针对危害识别和风险控制。

2.2  设计阶段风险评估按以下程序进行：

a）	根据用户设计条件和其他设计输入信息，确定容器的各种使用工况；

b）	根据各使用工况的介质、操作条件、环境因素进行危害识别，确定可能发生的危害及其后果；

c）	针对所有危害和相应的失效模式，说明应采取的安全防护措施和依据；

d）	对于可能发生的失效模式，给出制定事故应急预案所需要的信息；

e）	形成完整的风险评估报告。

3  风险评估报告内容

风险评估报告应至少包括：

a）	压力容器的基本设计参数：压力、温度、材料、介质性质和外载荷等；

b）	操作工况条件的描述；

c）	所有操作、设计条件下可能发生的危害，如：爆炸、泄漏、破损、变形等；

d）	对于标准已经有规定的失效模式，说明采用标准的条款；

e）	对于标准没有规定的失效模式，说明设计中载荷、安全系数和相应计算方法的选取依据；

f）	对介质少量泄漏、大量涌出和爆炸状况下如何处置的措施；

g）	根据周围人员的可能伤及情况，规定合适的人员防护设备和措施；

h）	风险评估报告应具有与设计图纸一致的签署。