附件2

检验检测机构抽查发现的具体问题

- 大同市特种设备监督检验所

部分记录与报告编号不符合规定；部分记录的液化石油气储罐，壁厚测定缺少接管测厚，表面无损检测缺少接管与筒体角焊缝的检测；部分压力管道安装监督检验，缺少射线检测底片复评记录；部分自动扶梯监督检验报告“运行时间”结论为合格，但经现场核实该自动扶梯无自动停止功能。

- 乌兰察布市特种设备检验所

质量目标未分解，未按照《不符合控制程序》的要求制定相应的制度；部分锅炉内部检验，对应的检验记录缺少主要受压部件的检查项；部分记录的液化石油气储罐壁厚测定中缺少接管测厚，表面无损检测缺少接管与筒体角焊缝的检测；有的液化石油气管道全面检验中，对地电阻、法兰间接触电阻没有实测值。

- 张家口市特种设备监督检验所

未提供质量目标考核记录；《印章管理与使用制度》中缺少检验专用章管理的相关内容；有的蒸汽锅炉的检验报告与记录不符，且报告中不应有喉管检查项；在蓄热器检验缺少主体材料和集气包试验压力记录；有的电梯检验原始记录未填写实测数据。

- 江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院

管理评审计划中评审输入的信息未包括规定的全部内容；存在内部质量审核计划表未按规定明确审核人员的分工的情况；存在电脱盐罐监检报告项目表、锅炉安装监检项目表，监检员确认的“无此项”项目未签名确认；有的电梯定期检验报告和起重机械定期检验报告中，对应的原始记录中检验箱号相同，无法准确溯源。

- 安徽华夏高科技开发有限责任公司

公司地址变更没有办理变更手续；检测通用工艺规程的编制缺少相应的依据；荧光磁粉检测报告与记录中缺少环境光亮度、黑光灯辐照度的参数控制要求；渗透检测原始记录中缺少检测灵敏度。

- 深圳市太科检验有限公司

部分超声波探伤仪未进行校准，缺少检定状态标识；未对磁粉检测通用工艺规程进行及时修订；有的检测报告无批准或签发人员签字；有的RT和PT检测原始记录中，示意图不清晰；有的UT原始记录中缺少检测部位示意图；有的MT检测工艺卡未根据被检工件实际情况选用合适的检测方法。

- 甘肃实华工程检测有限公司

部分无损检测人员未及时办理执业注册；无损检测报告控制程序的修订情况未进行记录；部分检测设备未纳入年度校准计划；超声检测原始记录中缺少实测探头K值、探头前沿值的记录栏目；射线底片采取叠压方式存放，不符合要求。

- 克拉玛依市奥隆检测有限责任公司

年度管理评审输入材料不齐全，年度内审未覆盖所有的部门和要素；缺少部分法规、安全技术规范等；缺少独立的档案室、设备仪器存放场地；部分设备未纳入年度校准计划；有的超声检测工艺卡中，缺少对斜探头分辨率、始脉冲占宽的要求；有的磁粉检测工艺卡中缺少系统灵敏度测试、磁悬液润湿性能测试等内容。

- 新疆天维无损检测有限公司

部分无损检测人员未及时办理执业注册；缺少部分法规、安全技术规范等；年度的内部审核未覆盖所有的要素和部门；未建立合格服务方名录；部分射线检测原始记录中缺少底片布置图；超声波检测工艺卡中缺少横向缺陷扫查的相关规定。

- 厦门市鑫精准科技检测有限公司

黑度计和电磁轭提升力未按规定进行校准；有的工艺规程未及时修订，编制依据中部分法规标准已过期；所抽检测报告未按体系文件规定进行编号；射线检测报告的检测部位示意图不清晰；部分检测报告未按程序文件要求由检测责任师或相应授权人审核。