附件1

生产单位抽查发现的具体问题

- 太康县向群锅炉有限公司：质量管理体系文件未及时更新；质量目标无考核记录；部分工艺文件缺少编制、审核、批准签字，且受控状态不详；缺少对无损检测、热处理分包方和部分材料分供方的评价；对监检联络单缺少整改结论和相应的纠正措施实施记录；板材和管材无标记移植；缺少设备的检定和校准计划，长度、温度计量器具未检定。抽查的取证产品《焊缝射线检验工艺卡》（炉胆）无质量控制编号、无批准人签字、布片定位不明确、无合格级别、工艺卡代替检测记录、无技术等级要求，《焊缝射线无损检测报告》将技术级别与质量等级混淆，检测结论与实际不符；工艺文件所引用的试验标准为作废标准；水压试验报告缺少检验员、检验责任师和监检员的签名；外协件（如封头、U型圈）成型最小壁厚不能满足强度计算书的要求；《安全附件质量检验记录》内容不全。

- 诸城市良工机械制造有限公司：质量管理体系文件未及时更新；质量目标无考核记录；内部审核要素不能覆盖质量手册要求；仅有一名无损检测人员（持RT中级资质），同时进行拍片和评定。抽查产品的质量计划与工艺过程卡控制不一致，缺少产品试板的力学性能试验报告，安全阀合格证与《锅炉产品合格证》的锅炉产品数据表中安全阀型号不一致，未见高低水位报警装置配置说明，产品铭牌与《锅炉安全技术监察规程》的要求不一致，未见能效测试报告。

- 日照云天节能设备有限公司：质量管理体系文件未及时更新；质量目标无考核记录；未结合公司实际情况编制质量计划，未按质量计划实施；未对无损检测分包单位进行持续有效的评价。部分工艺文件、表卡缺少签字；某锅炉产品未配置高低水位报警装置，总图上没有显示最高火界与最低水位的关系；锅炉产品质量证明文件缺少安全附件的质量证明；安装使用说明书缺少锅炉安全保护装置的配置和使用说明。

- 辽宁大榆气体有限公司：未任命压力试验责任人；材料库三区划分不明确，不锈钢材料无专用场地，部分材料无入库检验标识；缺少磁粉探伤提升力试块、灵敏度试片；射线探伤黑度计损坏、密度片未检定。新版质量体系未见编制、审核、批准手续，引用的部分标准已过期。部分产品强度计算书未按规定签字，竣工图未对材料代用作修改；部分产品无施焊记录，主要受压元件材料清单中缺少人孔盖、法兰等；换证产品（液态二氧化碳储罐）旋压封头的拼缝所选用的焊接工艺评定不能覆盖实际焊缝，管路附件缺少制造工艺文件、相关的检验和试验记录。

- 唐山亚特专用汽车有限公司：无RT(或UT)高级或中级4年以上的无损检测人员；焊材二级库只有一台焊条烘箱，不满足生产需要。未针对低温绝热罐体制造制订相应的控制要求；2014年度未进行内部审核和管理评价。取证产品内筒蝶形封头与筒体的焊接接头形式较原图样有变化，但未作设计变更；委托的原材料复验、产品焊接试板力学性能试验和RT检测报告，无责任人员签字确认；存档的质量证明文件缺少原材料复验报告、外壳的部位图和内筒焊接接头RT报告；同一产品存在两套不同内容的制造工艺卡和焊接记录卡；组合焊缝D5（支撑管座与外筒体）所使用的焊接工艺评定不能覆盖（该问题评审机构已经提出，但实际企业未彻底整改）；内筒体与接管的施焊时间与所使用焊材入库时间相同，且早于焊材材料合格证书日期。

- EKC工业（天津）有限公司：缺少RT（或UT）高级或中级4年以上（含4年）的无损检测人员；材料库三区划分不明确，材料与半成品普遍锈蚀。质量手册、程序文件、作业指导文件及控制表卡版次混乱；法规标准未及时更新；所使用的企业标准《压缩气体运输车》已过期；未提供2013年度管理评审报告；热处理炉热电偶超期未检。所查产品汇流排管路实际使用的钢管规格与图纸不符；爆破片与易熔合金塞串联装置未能提供型式试验报告，易熔合金塞动作温度不满足企标规定；PT检测外委，但PT检测报告由EKC工业（天津）有限公司出据，由被委托单位人员签章；所查C2级产品无整车定型试验报告。

- 抚顺石油机械有限责任公司：该公司对无损检测控制不严格。该公司有关人员是指使该公司焊接人员焊接某工程余热锅炉省煤器拍片试件，由无损检测分包方辽宁寰球工程检测有限公司的无损检测人员重复进行拍片，冒充现场组焊焊缝的射线底片。	抚顺石油机械有限责任公司同时也存在公司个别无损检测人员射线重复拍片行为。

- 嘉兴赛安富低温装备科技有限公司：水压试验装置不符合标准规定、工厂现场未发现气密性试验装置、包扎现场无温湿度记录、抽查部分产品档案缺少瓶阀和爆破片质量证明文件等问题，并且没有按照规定要求将抽查样品送检。

- 徐州八方安全设备有限公司：缺少真空热处理设备、疲劳试验设备、密封性试验设备和低温试验条件等问题；抽样的平板开缝型爆破片产品关键指标爆破压力不合格。

- 上海朗晏安全系统设备有限公司：缺少真空热处理设备等问题，并且抽样的平板开缝型、反拱鳄齿型爆破片产品关键指标爆破压力不合格。

- 黑龙江三洋电梯有限公司：涉嫌伪造制造许可证并组织非法生产销售。

- 昆明长城电梯厂：涉嫌伪造制造许可证并组织非法生产销售。

- 慈溪市志军车业有限公司：资源条件发生重大变化，无法提供抽查所需的资源条件相关见证材料，未见观光车制造现场，也未见观光车制造所需的设备、工装等。

- 广东陆地方舟新能源电动车辆有限公司：其制造许可证中载明的制造地址自2014年3月起不再租赁，该公司将生产设备搬迁堆放到公司注册地址内，一直没有制造产品，也没有及时上报原受理机构对制造地址进行变更。

- 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司：生产地址与许可证不符，在新变更的许可证未下发之前就在新地址上开始生产经营活动。

- 哈尔滨中兆迪康电梯制造有限公司：人员不符合资源条件要求，缺少控制柜耐压检测设备，生产场地划分不清，缺少生产厂房结构图纸等。

- 云南信达富士电梯制造有限公司：缺少自动扶梯工装，现行组织机构混乱，关键岗位人员调整后职责不清，制造过程文件归档混乱且不受控，企业未进行客户回访等。

- 云南富士电梯制造有限公司：仪器设备未进行计量检定，台账不容不完善，自动扶梯设计计算书未按新标准更新，病床电梯加工工艺过程卡与图纸不符，电梯控制柜检验记录与检验规程不一致等。

附件2

检验检测机构抽查发现的具体问题

- 吉林省特种设备监督检验中心：现场跟踪复检的3台电梯定期检验，存在部分未按检验规程实施检验且检验结果与抽查结果有差异的问题；另外抽查的3份电梯定期检验报告中，对维保单位的自检报告（或记录）中存在的明显问题未能查出，而采信了自检报告（或记录）的结果；检验原始记录应记录实测数据的未填写实测数据或空项；部分检验报告出具日期超期。

- 长春特种设备检测研究院：2名电梯检验员的资格证未注册；现场跟踪复检的3台电梯定期检验，存在部分未按检验规程实施检验且检验结果与抽查结果有差异的问题；另外抽查的3份电梯定期检验报告中，对维保单位的自检报告（或记录）中存在的明显问题未能查出，而采信了自检报告（或记录）的结果。

- 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司：现场跟踪复检的3台电梯定期检验，存在部分未按检验规程实施检验且检验结果与抽查结果有差异的问题；另外抽查的3份电梯定期检验报告中，对维保单位的自检报告（或记录）中存在的明显问题未能查出，而采信了自检报告（或记录）的结果。

- 江苏智邦安全技术有限公司：现场跟踪复检的3台电梯定期检验中，有2台存在部分未按检验规程实施检验且检验结果与抽查结果有差异的问题；另外抽查的3份电梯定期检验报告中，对维保单位的自检报告（或记录）中存在的明显问题未能查出，而采信了自检报告（或记录）的结果。

- 武汉三联特种技术股份有限公司：有3名现场检测人员未持证；有2名持证人员的资格证未注册在该公司；检测记录存在代签现象。

- 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司：有5名检测人员未持证；有2名持证人员的资格证未注册在该公司；未提供X射线探伤机的曝光曲线。

- 山西科视检测有限公司：有2名现场检测人员未持证；有2名持证人员的资格证未注册在该公司；磁粉检测P91管材表面涂有保护清漆，但工艺卡中未做必要的针对性工艺要求。

- 天津诚信达金属检测技术有限公司：有1名现场检测人员未持证；未提供X射线探伤机的曝光曲线；工艺卡不完整，如未对需要进行缺陷信号比对的项目进行明确。

附件3

鉴定评审机构抽查发现的具体问题

中国有色金属建设协会：部分管道划类不准确，将不符合压力管道定义的管道划为了压力管道，将GC类管道划为了GD管道，GC类管道级别划分错误等；部分档案中缺少备忘录或缺少不符合项目的整改报告、整改确认表；部分鉴定评审报告存在对发现的问题没有全部记录到备忘录的情况，部分设计许可换证审查报告中，设计文件审查发现的部分问题未记录到整改意见备忘录中。

附件4

过程监督抽查发现的具体问题

四川东方水利装备工程股份有限公司：没有对部分关键质量保证体系责任人员的任命；未建立特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织；质量保证体系所涉及的要素不完整，缺少对产品安全性能有重要影响的一些管理要素如：焊接控制。

该单位由水电水利部水工金属结构质量检验测试中心评审。